МЕТА 17821

| Блок | Ток потреб. (А) | кол-во | Расчет ёмкости АКБ (W) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деж. | трев. |  |  |
| МЕТА 17821 | 0,3 | 10 | 1 | W=Iдеж (А).х24+Iтр.(А)х1 [Ач] W=(0,44х24+10,14х1)х1.3= 26,91 [Ач] |
| МЕТА 18580-8 | 0,07 | 0,07 | 2 |  |
| Итого в дежурном режиме: | 0,44 |  |  |  |
| Итого в режиме тревоги: |  | 10,14 |  |  |

1,3 - коэффициент неполноты разряда аккумулятора

Для резервного питания блока МЕТА 17821 проектом предусматривается АКБ емкостью 40Ач