Расчет резервного питания для ПУО МЕТА 7122М в дежурном режиме и режиме речевого оповещения (Рвых = 200 Вт, Uвых = 100В, 1,3 - коэффициент неполноты разряда аккумулятора).

| Блок, датчик | Ток потреб. (А) | кол-во | Расчет ёмкости АКБ (W) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | деж. | трев. |  |  |
| МЕТА 7122М | 0,2 | 0,55 | 1 | W=(Iдеж (А).*24+Iтр.(А)*1)*1,3 [Ач] W=(0,2*24+1*0,55)*1,3= 6,95 [Ач] |
| Итого в дежурном режиме: | 0,2 |  |  |  |
| Итого в режиме тревоги: |  | 0,55 |  |  |

Для резервного питания ПУО МЕТА 7122М проектом предусматривается блок резервного питания МЕТА 7712. Данный блок обеспечивает установку и заряд четырех аккумуляторов (12В энергоёмкостью 7А*ч).